Repetition Wirschaftsinformatik 3. Teil (Datenkommunikation)

| Fragen | Antworten |
| --- | --- |
| Was verstehen Sie unter dem Begriff „heterogen“ |

verschiedenartig

| Heterogen im Bezug auf Datennetze: offene Datenkommunikationssysteme, in welche mit Geräten unterschiedlicher Hersteller kommuniziert werden kann |
| --- |
| Nennen Sie ein typisches Beispiel für ein offenes Datenkommunikationssystem | INTERNET |
| Nennen Sie zwei Einflussfaktoren für die Entwicklung von modernen Unternehmensnetzen |

Integration von Bild, Daten, Ton und Bewegtbild (Video) erfordert höhere Bandbreiten, sprich Übertragungsgeschwindigkeiten

Globalisierung führt zu vermehrter Vernetzung. Durch die zunehmende Teilnehmerzahl erhöhen sich die Ansprüche an die Netzwerke

| Ansprüche der Anwender werden immer grösser (Grafik, Geschwindigkeit etc.) was sich auch auf die Anforderungen an die Kommunikationsnetze auswirkt |
| --- |
| Zeichnen Sie zwei Kommunikationsformen- / Arten auf. |  |
| Datenkommunikationssysteme können in zwei Gruppen unterteilt werden, wobei bei der einen Gruppe keine Datenträger zur Übertragung |

online Betrieb

offline Betrieb

Masseinheit für die Datenübertragungsgeschwindigkeit

bps (bits per second)

vielfach in kbps angegeben

Welche Übertragungsmedien kennen Sie?

Koaxialkabel

Glasfaserkabel

Verdrilltes Kupferkabel (twisted pair)

Luftübertragung (Funk, elektromagnetische Wellen, Richtstrahl)

| Infrarotübertragung |
| --- |
| Welches Übertragungsmedium ist am besten gegen äussere Einflüsse geschützt? | Glasfaser |
| Wie heissen die zwei Übertragungsverfahren |

Synchron

asynchron

Welche zwei Signalarten kennen Sie

analog

digital

Welche Gruppen/Arten von Netzknoten kennen Sie?

Aktive Netzknoten (mit Intelligenz)
diese Knoten können unterscheiden, in welche Netzsegmente die Informationen weitergeleitet werden sollen (Router, Brouter, Bridge)

Passive Knoten (ohne Intelligenz) diese Knoten sind reine Abzweigpunkte oder Signalverstärker (Repeater, Mehrfachsteckdosen)

Welche Netztopologien kennen Sie

Ringnetz

Sternnetz

Busnetz

Baum (Hierarchisch)

Vermascht

Nennen Sie die Vorteile von geschlossenen Netzen

Vorteile

Sicherheit

Handling einfacher

nur 1 Ansprechpartner (Lieferant, Wartung)

Nachteile

Es können nur Computer des gleichen Herstellers resp. der gleichen Normierung angeschlossen werden

Nennen Sie die Vorteile von offenen Netzen

Vorteile

Jeder Benutzer ist in der Lage, mid jedem anderen ans Datenkommunikationsnetz angeschlossenen Benutzer zu kommunizieren

Voraussetzung für unternehmungs- und länderübergreifende Kommunikation

Nachteile

Sicherheit

komplexeres Handling

Warum sind Normen wichtig

Grundvoraussetzung für offene Kommunikationsnetze

Damit Geräte Steckerkonform hergestellt werden können (Schnittstellennormierung)

Protokoll-Normierung (z.B. OSI) damit Software unterschiedlicher Herkunft über mehrere Schichten miteinander kommunizieren kann

Ohne Normen würde ein Chaos herrschen und jeder Hersteller auf seinen eigenen Entwicklungen beharren

Was ist das OSI-Modell

Das OSI-Modell ist eine Norm für Netzwerke. Das logische Modell definiert, wie zwei Geräte miteinander kommunizieren

Es unterscheidet 7 Ebenen:

7. Adrian und (Anwendung)

6. David (Darstellung)

5. sitzen (Sitzung)

4. im Auto (Transport)

3. auf der Autobahn (Netzwerk)

2. und sind angeschnallt (Sicherung)

1. und kabeln mit den Frauen (Bitübertragung)

In welche zwei Teile kann das OSI-Modell untergliedert werden?

Anwendungsschicht (5-7)

| Transportschicht (1-4) |
| --- |
| Erklären Sie die Funktion des OSI-Modells. | Das OSI-Modell ist ein hierarchisches Modell, wobei die jeweils höhere Schicht die Nutzinformationen mit zusatzinformationen verpackt und der nächstunteren Schicht zum Weiterleiten übergibt |
| Welche OSI-Schichten werden für TELEPAC verwendet |

Schichten 1 - 3

| Welche OSI-Schichten werden für ein WAN verwendet |  |
| --- | --- |
| Welche OSI-Schichten werden für ein LAN verwendet |  |
| Was ist FTAM |

File Transfer, Access and Management

Zusätzlich zum normalen Dateizugriff (Transfer und Access) können die Daten auch modifiziert werden (Management)

Anwendungsschicht des OSI-Modells

Was ist X.400

Mitteilungsübermittlung (Message Handling System)

Internationales store and forward-System (Mailbox)

x.400 orientiert sich am OSI Modell und entspricht der Anwendungsschicht (7)

Welche Vorteile bietet x.400 gegenüber der Briefpost

Übermittlung von Ton, Bild, Sprache, Text etc.

Viel schnellere Durchlaufzeiten

Beschreiben Sie die Unterschiede zwischen Internet und Intranet

Intranet = intern, kein Zugriff von Aussen, geschlossenes Kommunikationssystem

Internet = offenes Kommunikationssystem, basierend auf TCP/IP weltweit für jeden zugänglich

Nennen Sie Vor- und Nachteile des Internets

Vorteile

Weltweite Vernetzung

kostengünstig

Enormes Informationsvolumen

E-Mail

FTP (File Transfer)

Werbung, Informationsbeschaffung, Forschung, Erfahrungsaustausch etc.

Nachteile

Sicherheit, Zahlung via Credit Card etc.

Übertragungsgeschwindigkeit

Risiko des Zusammenbruchs (Wachstumsrate grösser als technischer Fortschritt und Kapazitätsausbau)

Juristische Grundlagen (Pornografie, Rassismus etc)

| Juristische Grundlagen II (Copyright, etc) |
| --- |
| Wo befindet sich Internet im OSI-Modell ? |  |
| Welche Netzarten kennen Sie? |

LAN (Local  Area Network)
inhouse, keine öffentliche Netze

MAN (Metropolitan Area Network)
auch ausserhaus (mit oder ohne öffentlichen Netzen)

WAN (Wide Area Network)

| GAN (Global Area Network) |
| --- |
| Was ist ein LAN-Zugriffsverfahren |
|  | Wie können LANS miteinander verkoppelt werden |

Bridge genügt (OSI Schichten 1 und 2, wie LAN)

Wenn zusätzlich Routing betrieben werden soll, kann auch ein Router eingesetzt werden (welcher zusätzlich die Schicht 3 abdeckt)

Nennen Sie die wichtigsten WAN-Netze der Swisscom

x.25 (Telepac)

Swissnet

SwissMAN

SwissWAN